要在Linux下使用PPPOE认证方式，必须安装PPPOE客户端软件。下面说明如何进行安装：

本文以RedHat Linux 6.2为实验平台，其它平台的Linux安装办法可以参照下面从源代码进行安装的步骤。

一、安装的前提条件

1.确保安装了网卡并工作正常

使用命令

#ifconfig eth0

查看网卡状态

2.在系统中不要设置默认路由(网关),让ADSL拨号后自动获得

如果已经设置了默认路由,使用以下方法删除: 
在文件 /etc/sysconfig/network 中删除 GATEWAY= 这一行,然后以root执行:

#/etc/rc.d/init.d/network restart

3.已经安装了pppd软件包

如果存在文件 /usr/sbin/pppd,则说明已经安装了pppd; 
如果未安装,从RedHatLinux 6.2安装光盘上安装ppp-2.3.11-4.i386.rpm这个软件包

二、安装PPPOE客户端软件

Linux下的PPPOE客户端软件比较多,而且大多使用GNU License,我们推荐使用rp-pppoe这个软件包。从http://www.roaringpenguin.com/pppoe/这个网站上，不仅可以下载 RedHat 62平台下的rp-pppoe的二进制软件包，而且可以下载源代码软件包。

1.二进制软件包的安装： 
A.下载二进制软件包 
http://www.roaringpenguin.com/pppoe/rp-pppoe-3.2-1.i386.rpm

B.进行安装

以root执行: 
#rpm -Uvh rp-pppoe-3.2-1.i386.rpm

2.从源代码进行安装：

从源代码进行安装同样适用于其它平台的Linux,但必须在Linux系统中安装gcc编译器。

A.下载源代码软件包 
http://www.roaringpenguin.com/pppoe/rp-pppoe-3.2.tar.gz

B.解压缩

#tar xvfz rp-pppoe-3.2.tar.gz 
#cd rp-pppoe-3.2 
C.进行编译和安装

运行脚本 
#./go 
将自动进行编译和安装，最后，调用/usr/sbin/adsl-setup进行配置，具体解释见三。

三、配置PPPOE客户端软件

安装完软件包后，必须配置pppoe的配置文件/etc/ppp/pppoe.conf，从而让ADSL拨号时使用配置文件中的用户名、密码等参数。我们不必手工改动这个文件，可以使用adsl-setup这个工具进行配置：

#/usr/sbin/adsl-setup

当出现 
>>> Enter your PPPoE user name : 
输入ADSL帐号的用户名

当出现 
>>> Enter the Ethernet interface connected to the ADSL modem 
For Solaris, this is likely to be something like /dev/hme0. 
For Linux, it will be ethn, where 'n' is a number. 
(default eth0): 
输入 eth0 ,这是ADSL相连的网卡的名字

当出现 
>>> Enter the demand value (default no): 
输入 no

当出现 
>>> Enter the DNS information here: 
输入 server ,这表示使用ADSL拨号自动获得的DNS服务器IP地址

当出现 
>>> Please enter your PPPoE password: 
输入ADSL帐号的密码

当出现 
>>> Choose a type of firewall (0-2): 
输入 0 ，不使用防火墙

当出现 
>>> Accept these settings and adjust configuration files (y/n)? 
如果输入的信息正确，输入 y ,完成配置，否则，输入 n 重新输入。

四、启动PPPOE客户端软件

使用命令

/usr/sbin/adsl-start 启动PPPOE客户端软件,进行连接，如果成功，将出现
Connected; 
如果不成功，请检查网线、ADSL MODEM等物理设备，并查看 /var/log/messages中的信息 
/usr/sbin/adsl-stop 关闭和ISP的连接 
/usr/sbin/adsl-status 查看当前连接的状态

如果想在Linux系统启动时自动启动ADSL连接，输入以下命令 
#chkconfig --add adsl 
将在当前的运行级下加入ADSL的自启动脚本

五、测试

当连接成功后，使用命令 
#ifconfig -a

在输出中应该含有关于 ppp0 的一堆信息，其中还绑定了 IP 地址,说明已经从拨号中获得了IP地址。

使用命令

#netstat -nr

查看路由表信息，这时的默认路由应该是上面获得的IP地址。 
如果没有默认路由，我们可以手动增加：

#route add default gw 上面获得的IP地址

使用命令

#nslookup www.sina.com.cn

如果解析出新浪的IP，说明已经从拨号中正确获得了DNS服务器

最后，使用命令ping某个域名或IP，如果有响应，表示你已经大功告成了。

六、其它说明

RedHat Linux 7.1已经集成了rp-pppoe这个软件包，只不过版本有些低，如果你不在意版本高低，可以直接进行三后面的步骤。